АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.07.2022г. № 16

# «Об утверждении схемы развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Дмитриевский сельсовет» Золотухинского района Курской области на период 2020- 2029 годы».

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", Уставом муниципального образования «Дмитриевский сельсовет» Золотухинского района Курской области Администрация Дмитриевского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Дмитриевский сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2020-2029 годы.

2.Постановление Администрации Дмитриевского сельсовета Золотухинского района  Курской области от 06.12.2013г. № 63 «Об утверждении схемы развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Дмитриевский сельсовет» Золотухинского района Курской области » признать утратившим силу.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Дмитриевского сельсовета

Золотухинского района                                                               О.В.Бедненко

Утверждено:

постановлением  Администрации

Дмитриевского сельсовета

Золотухинского района

Курской области

от 07.07.2022г.№ 16

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2020-2029 гг.

РАЗРАБОТАЛ:                                                                      Бедненко О.В.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Общие сведения

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения муниципального образования «Дмитриевский сельсовет».

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования « Дмитриевский сельсовет».

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды муниципального образования « Дмитриевский сельсовет».

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения муниципального образования « Дмитриевский сельсовет».

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения муниципального образования « Дмитриевский сельсовет».

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения муниципального образования « Дмитриевский сельсовет».

Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования « Дмитриевский сельсовет».

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию муниципального образования « Дмитриевский сельсовет». Раздел 9. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования « Дмитриевский сельсовет». Раздел 10. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования муниципального образования « Дмитриевский сельсовет».

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период 2020 по 2029 год Дмитриевского сельсовета Золотухинского района Курской области, разработана на основании следующих документов:

-	 технического задания, утвержденного главой Дмитриевского сельсовета;

-	 Федерального закона № 416 «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011;

-	 Постановления правительства РФ № 782 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию» от 05.09.2013.

И в соответствии с требованиями:

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно - технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83.

-  Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания населения Дмитриевского сельсовета.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы водоснабжения и водоотведения:

-	 водозабор (подземный),

-	 станции водоподготовки,

-	 магистральные сети водопровода,

-	 сети водоотведения,

-	 очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств выделяемых из федерального, областного и местного бюджета.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

-	 паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Дмитриевского сельсовета и анализом существующих технических и технологических проблем;

- цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

- перечень мероприятий по реализации схемы.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Дмитриевского сельсовета Золотухинского района Курской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава сельсовета.

Местонахождение проекта

Россия, Курская область, Золотухинский район Дмитриевский сельсовет.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

-	 Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-	 Водный кодекс Российской Федерации.

-	 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

-	 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

-	 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Цели схемы

-	 обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения;

-	 увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

-	 улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

-	 повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

-	 снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели

-	 реконструкция существующих водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-	 строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Дмитриевского сельсовета;

-	 реконструкция существующих сетей;

-	 модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

-	 установка приборов учета.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли АО «Курскоблводоканал» от продажи воды и водоотведения, а также и за счет средств бюджетных источников.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1.	 Создание современной коммунальной инфраструктуры Дмитриевского сельсовета.

2.	 Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3.	 Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4.	 Улучшение экологической ситуации на территории Дмитриевского сельсовета.

5.	Создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

Контроль исполнения реализации мероприятий схемы

Оперативный контроль осуществляет Глава Дмитриевского сельсовета Золотухинского района Курской области.

Общая характеристика муниципального образования

«Дмитриевский сельсовет»  Золотухинского района Курской области

На территории Дмитриевского  сельсовета Золотухинского  района (далее – Дмитриевский сельсовет ) располагается 27 сельских населенных пунктов.

Административным центром муниципального образования « Дмитриевский сельсовет» является  с.Дмитриевка.

Общая площадь муниципального образования  Дмитриевский сельсовет»  составляет 233,52  км2.

Численность населения муниципального образования «Дмитриевский сельсовет»  на начало 2020 года составила 1726 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «Дмитриевский сельсовет» является недостаточным для формирования муниципального бюджета. Муниципальное образование « Дмитриевский сельсовет» является субъектом-донором (дотационным субъектом) бюджетных отношений в Курской области.

В экономике муниципального образования «Дмитриевский сельсовет»   371 человек.  Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории МО «Дмитриевский сельсовет» является растениеводство .

Среди основных предприятий МО «Дмитриевский сельсовет» являются ООО «Надежда»

В МО «Дмитриевский сельсовет» развита социальная инфраструктура: действуют 2 школы,  2 ФАПа , 1 центральная библиотека и 3 филиала,  1 центральный Дом культуры и 3 филиалла.

Предприятия обслуживающей сферы включают в себя 10 магазинов промышленных и продовольственных товаров.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования

Средний уровень благоустройства  жилищного фонда по обеспеченности холодным водоснабжением составляет 76 %, горячим водоснабжением – 0 %.

Для составления климатических характеристик Дмитриевского сельсовета использованы климатические данные Поныровской метеостанции, расположенной в 28 км от центра Золотухинского района

Территория Дмитриевского сельсовета относится к северному агроклиматическому району Курской области с умеренно-континентальным климатом и с недостаточным увлажнением. Среднегодовая температура воздуха +4,5°C, среднемесячная температура июля +18,8°C, а января –9,8°C. Устойчивая температура +5°C, открывающая возможность сельскохозяйственных работ и обеспечивающая начало вегетационного периода ранних яровых культур наступает в среднем с 17 апреля, а число дней в году с температурой выше +Террит5°C составляет в среднем 180 дней.

Весенние заморозки продолжаются в среднем до 4 мая. Осенние заморозки начинаются в конце сентября начале октября. Средняя продолжительность безморозного периода 148 дней в году. Среднегодовое количество осадков в районе колеблется в пределах 575-580 мм. Наибольшее количество осадков в виде дождей выпадает в летние месяцы, а наименьшее – в феврале.

Несмотря на явное преобладание атмосферных осадков в теплый период, количеств их не покрывает расходов в лаги в вегетационный период растений. Для накопления влаги в почве необходимо проводить на полях снегозадержание талых вод.

Высота снежного покрова на открытом месте достигает наибольшей высоты – 30 см в третьей декаде и первой декаде марта. Продолжительность снежного покрова – 120-130 дней. Зима характеризуется резкими колебаниями температур. Весна короткая, с преобладанием ясной, малооблачной погоды, характеризуется быстрым высыханием почвы, что требует высокого уровня организации полевых работ и проведения их в сжатые сроки. Лето жаркое, осадки выпадают ливневого характера, большая их часть стекает, не успевая впитываться в почву, что усиливает эрозионные процессы. Ежегодный весенне-летний смыв почв составляет до 10 т/га. Осень сопровождается дождливой, неустойчивой погодой, что требует уборки урожая в кратчайшие сроки.

В целом климат района благоприятен для проживания, отдыха и сельского хозяйства. Агроклиматические условия района позволяют выращивать все районированные сельскохозяйственные культуры: зерно, сахарную свеклу, овощи, картофель, кормовые культуры

В   таблице  приведены климатические параметры  на территории Дмитриевского сельсовета .

| № п/п | Метеорологические данные | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. | Среднегодовая температура воздуха, С | 4,6 |
| 2. | Сумма температур воздуха выше +10 С | 2316 |
| 3. | Продолжительность периода с температурой (дня) выше + 5 С выше +10 С | 180-185 140-145 |
| 4. | Продолжительность безморозного периода (дни) | 151 |
| 5. | Годовая сумма осадков (мм) | 597 |
|  | в том числе за период с температурой воздуха выше +10 | 310 |
| 6. | Гидротермический коэффициент | 1,2 |
| 7. | Запасы продуктивной влаги к началу вегетации в слое почвы 0-100 см. (мм) на зяби | 150-175 |
| 8. | Высота снежного покрова (см) | 30 |
| 9. | Длительность залегания снежного покрова (дней) | 120-130 |
| 10. | Число суховейных дней (суммарно) | 42 |

Информация о количестве проживающих в населенных пунктах Дмитриевского сельсовета на 2020 г. представлена в таблице

| Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население |
| --- | --- | --- |
| с.Дмитриевка | Село (административный центр) | 210[3] |
| Бурцево | хутор | 9[3] |
| Оклино | деревня | 55[3] |
| Останкова | деревня | 44[3] |
| Родительское | деревня | 51[3] |
| 1-я Сухая Неполка | деревня | 9[3] |
| 2-я Сухая Неполка | деревня | 25[3] |
| Федоровка | деревня | 8[3] |
| Шумская | деревня | 87[3] |
| Зиборово | деревня | 206[3] |
| Барбинка | деревня | 17[3] |
| 1-е Боево | деревня | 18[3] |
| 2-е Боево | деревня | 19[3] |
| Верхнее Шеховцово | деревня | 24[3] |
| Жизлово | деревня | 25[3] |
| Нижнее Шеховцово | деревня | 34[3] |
| Посашки | деревня | 16[3] |
| Старосельцево | село | 11[3] |
| Хворостово | деревня | 42[3] |
| Александровка | деревня | 54[3] |
| 1-е Конево | хутор | 117[3] |
| 2-е Конево | деревня | 216[3] |
| 3-е Конево | деревня | 39[3] |
| Печки | деревня | 46[3] |
| Сороковые Дворы | деревня | 59[3] |
| Сергиевское | село | 242[3] |
| Телегино | деревня | 47[3] |

### Раздел 1.

### Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования

### «Дмитриевский сельсовет».

Система централизованного водоснабжения муниципального образования « Дмитриевского сельсовета»,  состоит из   13 артезианских скважин, 13 водонапорных башен, 21.4 км напорных водоводов и распределительной водопроводной сети и  79  уличных водоразборных колонок.

Забор воды осуществляется из подземных источников (артезианских скважин) глубиной от 65  до 170 м и производительностью от 4,5 до 6,5  куб.м/час каждая.

Оборудование по очистке воды от механических примесей и по обезжелезиванию воды не установлено.

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №1 обеспечивает водой : с.Дмитриевка    соединенных между собой 1 артезианской скважиной, 1 водонапорная башня, выполненную из металла  емкостью  25  куб.м  , 2.5  км водопроводных сетей и 37 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- объекты социальной сферы – 4 (МКУК « Дмитриевский ЦСДК», МКУК « Дмитриевская центральная сельская библиотека», МКОУ «Дмитриевская СОШ» ;

- объекты коммерческой сферы – Магазин ПО «Луч»;

- Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных   жилых домах 51/210  (в общей сложности   домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №2 включает в себя  д.Родительское соединенных между собой  1 артезианскую скважину, 1 водонапорную башню, выполненную из металла  емкостью 25 куб.м, 1,5 км водопроводных сетей и 6 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах 9 / 27(в общей сложности  домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №3 включает в себя д.Шумская соединенных между собой 1 артезианской скважиной, 1 водонапорные башни, выполненную из металла   емкостью 25 куб.м;  2,0  км водопроводных сетей и 7 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах 25/ 56(в общей сложности  домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №4 включает в себя д.Зиборово соединенных между собой 1 артезианские  скважины , 1 водонапорные башни, выполненные из металла   емкостью 10 куб.м, 2.7 км водопроводных сетей и 5 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

объекты социальной сферы – филиал «Зиборовская сельская библиотека», филиал «Зиборовский сельский Дом культуры»; ОБУЗ «Зиборовский ФАП»

- объекты коммерческой сферы – Магазин ПО «Луч» ;

- Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных   жилых домах 73/210  (в общей сложности   домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №5 включает в себя  д.Верхнее Шеховцово соединенных между собой 1 артезианскую скважину, 1 водонапорную башню, выполненную из металла   емкостью 25 куб.м, 2,0 км водопроводных сетей и 4 уличных водоразборных колонки. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах 15/ 24(в общей сложности  домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) № 6 включает в себя  д.Хворостово состоящая из 1 артезианской скважины,  1 водонапорной башни, выполненную из металла емкостью 25 куб.м, 1.2 км водопроводных сетей и 7  уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах 16/ 42(в общей сложности  домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) № 7 включает в себя  д. Александровка соединенных между собой 1 артезианской скважины, 1 водонапорной башни, выполненную из металлической   емкости  10 куб.м, 1,0 км водопроводных сетей и 2 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах 15/ 54(в общей сложности  домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №8 включает в себя  д.1-е Конево соединенных между собой 1артезианской скважиной, 1 водонапорной башней, выполненную из металла  емкостью 25 куб.м, 2,5 км водопроводных сетей и 2 уличных водоразборных колонки. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

-  объемы производственной сферы - ООО»Надежда»;

- кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах 29/ 106(в общей сложности  домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №9  включает в себя  д.2-е Конево соединенных между собой 1 артезианской скважиной, 1 водонапорной башней, выполненную из металла   емкостью 25 куб.м;  2,6  км водопроводных сетей и 5 уличных водоразборных колонки. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- объекты социальной сферы – 3 (МКУК « Коневский СДК», МКУК « Коневская сельская библиотека», МКОУ «Коневская СОШ» ;

- объекты коммерческой сферы – Магазин ПО «Луч»;

- Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных   жилых домах 52/210  (в общей сложности   домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №10 включает в себя д.Печки соединенных между собой 1 артезианской скважиной, 1 водонапорной  башней , выполненную из металла   емкостью 25 куб.м;  1,0  км водопроводных сетей и 6 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных   жилых домах 28/43  (в общей сложности   домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №11 включает в себя  д.Сороковые Дворы соединенных между собой 1 артезианской скважиной, 1 водонапорной  башней , выполненную из металла   емкостью 25 куб.м;  1,0 км водопроводных сетей и 4 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных   жилых домах 23/43  (в общей сложности   домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №12 включает в себя с.Сергиевское   2 артезианской скважины, 2 водонапорной  башни , выполненных из металла   емкостью 25 куб.м;  2,3  км водопроводных сетей и 5 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- объекты социальной сферы – 1 ( МКУК « Сергиевская сельская библиотека» ;

- объекты производственной сферы- ООО «Курск Агро»;

- кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных   жилых домах 37/111  (в общей сложности   домов/человек).

Система водоснабжения муниципального образования « Дмитриевский сельсовет»  характеризуется высокой степенью износа. Строительство  объектов  водоснабжения  в муниципальном образовании «Дмитриевский сельсовет»  осуществлялось в основном   до 1990  годов прошлого столетия. В связи, с чем амортизационный уровень износа, как водозаборных сооружений, так и водопроводных сетей составляет около 74  %.

На отдельных  участках  сетей  водоснабжения,  вследствие  усталости  (старения)  металла,  непрочности  стыков  труб,  а  также  неисправности  водопроводной  арматуры  на  наружных   сетях  трубопроводов  в  результате  образования  трещин  и  свищей  в  трубах происходят  многочисленные  утечки  воды.  Стальные  трубы  подверглись  коррозии,  и  дальнейшее  их  использование  для  водоснабжения  не  представляется  возможным.  Все это приводит к увеличению потерь и затрат на производство воды.

Систему водоснабжения муниципального образования «Дмитриевский сельсовет» обслуживает ООО «Курскоблводоканал» . На текущий момент отрасль водоснабжения убыточна. Установленный реализационный тариф на воду только не  покрывает затраты на производство услуги водоснабжения.

Схемы водопроводных сетей

### Раздел 2.

### Направление развития централизованных систем водоснабжения.

2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; обеспечение доступности водоснабжения; обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечение инвестиций и развитие кадрового потенциала муниципального образования.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения территории Александровского сельсовета являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения муниципального образования, являются:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий, сооружений.

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

- создания системы управления водоснабжением муниципального образования, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечение энергоэффективности функционирования системы;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения, осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных муниципальных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей муниципального образования.

Так же основными целями являются:

- переход муниципального образования на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их потреблении;

- снижение расходов муниципального бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования;

- создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения") к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.

В виду отсутствия Генерального плана Александровского сельсовета, изменение схемы водоснабжения не предусмотрено.

### Раздел 3.

### Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

На текущий момент мощность водозаборных сооружений муниципального образования «Дмитриевский сельсовет»  составляет 2284 т. куб.м/сутки. Максимальный суточный расход воды с учетом потерь и неучтенных расходов составляет 262,6т. куб.м/сутки. В связи с чем, действующая система централизованного водоснабжения обеспечивает на 100 %  потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде.

Резерв производственных мощностей имеется:

Дефицит производственных мощностей не имеется

Оплата  58 % потребляемой воды оплачивается по приборам учета.

Общедомовыми приборами учета воды дома не  оборудованы.

Подключенный к системе централизованного водоснабжения индивидуальный жилищный фонд на 46 % обеспечен приборами учета.

Организации социальной, коммерческой и производственной сферы на 41 % обеспечены приборами учета потребления воды.

Полное обеспечение приборами учета всех объектов потребления воды планируется завершить в 2022 году (ах).

Баланс потребления холодной воды за  2020 г. приведен в таблице

| 1 | Поднято воды, в том числе: | тыс.куб.м | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | из подземных водоисточников | тыс.куб.м | 5 |
| 1.2 | из поверхностных водоисточников | тыс.куб.м | 0,0000 |
| 2 | Получено воды со стороны, в том числе: | тыс.куб.м | 0,0000 |

| 2.1 | технического качества | тыс.куб.м | 0,0000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | питьевого качества | тыс.куб.м | 0,0000 |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.куб.м | 0,0000 |
| 4 | Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: | тыс.куб.м | 5 |
| 4.1 | по приборам учета | тыс.куб.м | 0,0000 |
| 4.2 | по нормативам потребления (расчетным методом) | тыс.куб.м | 5 |
| 5 | Потери воды в сетях (от забора воды), в том числе: | % | 0,10 |
| 5.1 | нормативные | % | 0,10 |
| 5.2 | фактические (разница между забором и реализацией) | % | 0,00 |
| 6 | Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 17,9 |
| 7 | Количество скважин | ед. | 3 |
| 8 | Количество подкачивающих насосных станций | ед. | 0 |
| 9 | Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | чел. | 3 |
| 10 | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть, в том числе: | кВт-ч/куб.м | 0,3400 |
| 10.1 | забор воды | кВт-ч/куб.м | 0,3400 |
| 10.2 | очистка | кВт-ч/куб.м | 0,0000 |
| 10.3 | транспортировка | кВт-ч/куб.м | 0,0000 |
| 11 | Расход воды на собственные нужды | тыс.куб.м | 0,1300 |
| 11.1 | в том числе хозяйственно-бытовые | тыс.куб.м | 0,1300 |
| 12 | Показатели использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года | x | x |

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Численность населения муниципального образования к 2022 году снизится  на 421 человек и составит 1305 человек Охват населения централизованным водоснабжением составит 74  %.

В соответствие с этим в 2022 году потребление воды в целом по муниципальному образованию составит:

- среднесуточное -  256 куб. м.;

- максимальное суточное -  280  куб. м;

- годовое - 93440 - куб. м.

Суточная производительность водозаборных сооружений составит 2440  куб. м.

Средние потери воды в водопроводных сетях снизятся и составят 4,8  куб. м  в сутки ( 1,2 %).

Резерв мощности водозаборных сооружений составит 2186  куб. м  в сутки ( 8530 %).

Прогноз занятости населения муниципального образования « Дмитриевский сельсовет»  на 2020-2029 годы

| № п/п | Годы | Наличие населения - всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дети в дошкольных учреждениях | Учащиеся учебных учреждений | Работники учреждений социальной (бюджетной) сферы | Работники предприятий производственной сферы | Работники организаций коммерческой и обслуживающей сферы | пенсионеры | Незанятое население |
| 1 | 2020 | 2039 | 283 | 104 | 95 | 173 | 15 | 725 | 644 |
| 2 | 2021 | 2006 | 278 | 102 | 92 | 174 | 15 | 725 |  |
| 3 | 2022 | 1971 | 273 | 100 | 89 | 174 | 15 | 728 |  |
| 4 | 2023 | 1936 | 168 | 98 | 87 | 173 | 14 | 731 |  |
| 5 | 2024 | 1901 | 263 | 96 | 84 | 172 | 14 | 735 |  |
| 6 | 2025 | 1866 | 258 | 95 | 81 | 170 | 13 | 738 |  |
| 7 | 2026 | 1831 | 253 | 92 | 79 | 170 | 13 | 741 |  |
| 8 | 2027 | 1796 | 248 | 89 | 76 | 171 | 13 | 743 |  |
| 9 | 2028 | 1761 | 243 | 86 | 73 | 170 | 14 | 745 |  |
| 10 | 2029 | 1726 | 240 | 85 | 70 | 170 | 13 | 750 |  |

### Раздел 4.

### Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2020-2029 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования «Дмитриевский сельсовет» .

- Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья на 2020 – 2029 гг_( 6 домов общей площадью 680 кв. м) построить  0 артезианских скважин,  0 водонапорных башен 0,8 км водопроводных сетей.

- Для водоснабжения вводимых малоэтажных секционных многоквартирных жилых домов на  0  дома общей площадью  кв. м) построить ___-__ км водопроводных сетей.

- Для водоснабжения вводимых в период 2020-2029 годов объектов бюджетной сферы предполагается построить __-__ км водопроводных сетей.

- Для водоснабжения вводимых в период 2020-2029 годов объектов производственной и коммерческой сферы предполагается построить  1,6 км водопроводных сетей.

- Для водоснабжения существующего индивидуального жилищного фонда (48 домов) в 2020 – 2029 гг построить __-__ артезианских скважин, 0  водонапорных башен _0,6__ км водопроводных сетей, установить  2  уличных водоразборных колонок

- В целях улучшения качества питьевой воды построить станции  обезжелезивания на водозаборах 0 .

- В целях повышения надежности и улучшения качества водоснабжения предполагается осуществить строительство двух артезианских скважин в сельсовете  .

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 2 артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию  5 водонапорных башен;

-реконструкцию 4,5 км водопроводных сетей.

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами вводимых на 2020 – 2029 годах объектов жилья, социальной (бюджетной), производственной и коммерческой сферы  в МО « Дмитриевский сельсовет»

| № п/п | Наименование и адрес объектов жилья, социальной и производственной сферы | Сроки стр-ва | Количество и характеристика объектов водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Артезианские скважины | Водонапорные башни | Водопроводные сети |  |
| 1 | д.Сергеевка | 2023 |  | 1 | 0,8 км |  |
| 2 | ИП КФХ « Кузминов В,В. « | 2024 |  |  | 1,6 |  |
| 3 | с. Белый Колодезь | 2026 |  |  | 0,6 |  |
|  | Итого |  |  | 1 | 3 |  |

### Прогноз подключения к централизованному водоснабжению существующих объектов жилищного фонда,

### социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «Дмитриевский сельсовет»  в 2020-2029 годах

| № п/п | Наименование микрорайона, улицы, объекта | Наименование объектов, подключаемых к централизованному водоснабжению | Един. измер. | Количество (ф.е.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 |  | магазины различной формы собственности | шт | 4 | - |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | объекты бюджетной сферы |  | 8 | - |  | 2 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | жилые дома |  | 126 | 2 | 1 | 16 | 21 | 25 | 26 | 21 |  |  |  |
|  | Всего по МО |  |  | 138 | 2 | 1 | 19 | 26 | 27 | 26 | 21 |  |  |  |

### Прогноз строительства объектов водоснабжения для существующих объектов жилищного фонда социальной и производственной сферы в муниципальном образовании « Дмитриевский сельсовет»   в 2020-2029годах

| № п/п | Наименование микрорайона, улицы, объекта | Наименование объектов водоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 |  | Артезианские скважины | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водонапорные башни | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Водопровод | км |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  | 0,8 |  | 1,6 |
|  |  | Водоразборные колонки | ед. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Артезианские скважины | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водонапорные башни | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водопровод | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоразборные колонки | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МО | Артезианские скважины | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водонапорные башни | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Водопровод | км |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  | 0,8 |  | 1,6 |
|  |  | Водоразборные колонки | ед. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения МО « Дмитриевский сельсовет» на 2020-2029 годы

для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

1.  Реконструкция (замена) водозаборных сооружений (артезианских скважин)

| № п/п | Данные намеченного к реконструкции водозаборного сооружения (артскважины) | Перечень мероприятий по реконструкции | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  | Место нахождения | Год ввода | Уровень износа (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. 1– я Казанка | 1975 | 93 | замена обсадных труб, замена бетонных колец, замена подающих труб |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | с. Н, Даймен | 1971 | 95 | замена обсадных труб, замена бетонных колец, замена подающих труб |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |

2.  Реконструкция (замена) водонапорных башен

| № п/п | Данные намеченной к реконструкции водонапорной башни | Перечень мероприятий по реконструкции | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  | Место нахождения | Год ввода | Уровень износа (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Коgтевка | 1975 | 87 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | с Нижний Даймен | 1971 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.  Реконструкция (замена) водопроводных сетей

| № п/п | Характеристика намеченного к реконструкции (замене) участка водопровода | Перечень мероприятий по реконструкции | Выполнение мероприятия по годам (м) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  | Место нахождения | Год ввода | Уровень износа (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Сергеевка | 1976 | 83 |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |
| 2 | с.Белый Колодезь | 1981 | 87 |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 | 2,4 |  |  |  |  |

### Раздел 5.

### Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозаборов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 должны быть предусмотрены зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводных сооружений в составе трех поясов.

На территориях поясов ЗСО устанавливаются определенные регламенты хозяйственной деятельности, направленные на сохранение постоянства природного состава воды в источнике путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Предусмотрены мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды.

К таким мероприятиям по охране природы относятся:

-утверждение запасов на действующих водозаборах;

-	 разработка проектов зон санитарной охраны, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов;

-оформление лицензий на водопользование, упорядочение и контроль при лицензировании водопользователей;

-	 техническая реконструкция водозаборных скважин;

-	 организация сети наблюдательных скважин, обеспечивающих мониторинговые наблюдения за уровненным режимом и качеством подземных вод;

-	 общее оздоровление обстановки в зоне основного питания подземных вод, на водосборах малых рек, оврагов с целью устранения загрязнения;

-	 внедрение современных станций водоподготовки;

-	 реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены;

-	 рациональное использование воды:

а) введение повсеместного приборного учета расхода подаваемой воды;

б) внедрение водосберегающих технологий;

г) применение современных инженерно-технических решений в работе систем водоснабжения;

д) повышение качества эксплуатации систем водоснабжения;

е) повышение культуры водопользователей;

ж) разработка и внедрение экономического стимулирования рационального использования питьевой воды потребителями и производителями;

з) внедрение автоматических систем регулирования работы сооружений водоснабжения.

Основным мероприятием по охране подземных вод является формирование ЗСО вокруг скважин и водонапорных башен. В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п.п. 10.2, 10.12, 10.14, 10.15 и т.д.) и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для подземных источников водоснабжения ЗСО должна состоять из трёх поясов: первого (строгого режима), второго и третьего (режимов ограничения).

Первый пояс (строгого режима) заключает территорию расположения скважины, насосной станции, отводящего водопровода. Его назначение - защита места водозабора от случайного или умышленного загрязнения, а так же повреждения.

Второй пояс - зона ограничений от микробного т бактериологического загрязнения.

Третий пояс - зона ограничений от химических загрязнений.

Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

В пределах первого пояса ЗСО не допускается:

-	 посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

-	 спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Мероприятия по первому поясу.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Запрещается посадка высокорослых деревьев.

Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой и производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях, при отсутствии канализации, должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможного загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройств заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

В пределах второго пояса ЗСО не допускается:

-	 размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

-	 размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

-	 применение удобрений и ядохимикатов;

-	 рубка леса главного пользования и реконструкции;

-	 размещение стойбищ и выпас скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

Возможно использование по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля на основе СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» с использованием процедур публичных слушаний:

в пределах второго пояса ЗСО:

-	 использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах;

-	 новое строительство жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

-	 добыча песка, гравия, донноуглубительные работы;

-	 использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов.

в пределах третьего пояса ЗСО:

-	 размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов;

-	 новое строительство жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

-	 добыча песка, гравия, донноуглубительные работы;

-	 использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов.

Мероприятия по второму и третьему поясам.

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

Запрещается размещение складов горюче- смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение данных объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Дополнительно в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается:

-	 размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

-	 применение удобрений и ядохимикатов;

-	 рубка леса главного пользования и реконструкции.

В границах водоохранных зон рек, других водных объектов согласно Водному кодексу Российской Федерации от 03.06.2006	№	74-ФЗ запрещается:

-	 заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, других машин и механизмов;

-	 размещение гаражей, в том числе металлических тентов типа «ракушка», «пенал»;

-	 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

-	 проведение без согласования со специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охраной водного фонда строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, землеройных и других работ;

-	 отведение неочищенного поверхностного стока в водный объект;

-	 складирование мусора и загрязненного снега;

-	 размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ, скотомогильников, накопителей сточных вод (за исключением сооружений для очистки поверхностного стока);

-	 применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

-	 использование навозных стоков для удобрения почв;

-	 осуществление деятельности, ведущей к загрязнению, истощению водного объекта.

Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос:

-	 использование сточных вод для удобрения почв;

-	 размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

-	 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

-	 распашка земель;

-	 размещение отвалов размываемых грунтов;

-	 выпас сельскохозяйственных животных.

Возможные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных органов с использованием процедур публичных слушаний:

-	 озеленение территории;

-	 малые формы и элементы благоустройства;

-	 размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего	хозяйства,	водозаборных,	портовых	и

Гидротехничесих сооружений при наличии лицензии на водопользование, в котором устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима;

-	 временные, нестационарные сооружения торговли и обслуживания (кроме АЗС, ремонтных мастерских, других производственно - обслуживающих объектов), при условии соблюдения санитарных норм их эксплуатации.

### Раздел 6.

### Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Финансирование Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Дмитриевский сельсовет» намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

В качестве потенциальных источников финансирования Схемы развития водоснабжения муниципального образования « Дмитриевский сельсовет» являются средства федерального и областного бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Схемы развития водоснабжения муниципального образования « Дмитриевский сельсовет» на 2020 - 2029 годы составляет 2 730 млн. рублей

Прогнозный перечень инвестиционных проектов, необходимых для реализации мероприятий Схемы развития водоснабжения муниципального образования « Дмитриевский сельсовет » на 2020 - 2029 годы

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. Источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в сельсовете свободных территорий д.Сергеевка, с.Ануфриевка,д.Бесединка | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод 0,5 км | 1,0 | 2020-2029 | Обеспечение водой 10 домов (680 кв. м вводимого жилья) | Средства бюджета и населения |
| 2 | Строительство производственной базы ИП « КФХ Кузминов В.В.» | Водоснабжение | Водопровод 1,6 км | 2,0 | 2020-2029 | Обеспечение водой объектов производственной базы | Средства инвестора застройщика |

### Раздел 7.

### Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ все производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки, климата и условий снабжения зданий горячей водой. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле:

ОсуТ. ср = 0,001+g^N, м3/сут,

-	 gcp - норма водопотребления, л/сут-чел;

-	 N - расчетное число жителей, принято в соответствии с проектом планировки поселка.

Согласно Приказу комитета ЖКХ и ТЭК Курской области №47 от 20.05.2013г. года установлены нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях:

Нормативы 
потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и горячему водоснабжению в жилых помещениях (Nх и Nг, м3 в месяц на 1 человека), 
по холодному водоснабжению и горячему водоснабжению на общедомовые нужды (NхОДН и NгОДН, м3 в месяц на 1 кв. мобщей площади помещений, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме), по водоотведению в жилых помещениях (Nк, м3 в месяц на 1 человека).

| № п/п | Степень благоустройства | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nх | NхОДН | Nг | NгОДН | Nк |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением и системой водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, ваннами и (или) душами. | 7,10 | 0,03 | 3,25 | 0,03 | 10,35 |
| II. | Дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (за исключением водонагревателей на твёрдом топливе) и системой водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, ваннами и (или) душами. | 9,20 | 0,03 | ---- | ---- | 9,20 |
| III. Дома с централизованным холодным водоснабжением и водонагревателями на твёрдом топливе, оборудованные умывальниками и (или) мойками |
| III.1. | с системой водоотведения, оборудованные ваннами и (или) душами. | 4,78 | 0,03 | ---- | ---- | 4,78 |
| III.2. | без системы водоотведения. | 2,45 | 0,03 | ---- | ---- | ---- |
| IV. Дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные умывальниками и (или) мойками |
| IV.1. | с газоснабжением и системой водоотведения, оборудованные ваннами и (или) душами. | 4,27 | 0,03 | ---- | ---- | 4,27 |
| IV.2. | с газоснабжением и системой водоотведения. | 3,42 | 0,03 | ---- | ---- | 3,42 |
| IV.3. | с газоснабжением без системы водоотведения. | 2,83 | 0,03 | ---- | ---- | ---- |
| IV.4. | без газоснабжения, с системой водоотведения. | 3,16 | 0,03 | ---- | ---- | 3,16 |
| IV.5. | без газоснабжения и системы водоотведения. | 2,45 | 0,03 | ---- | ---- | ---- |
| IV.6. | с горячим водоснабжением и системой водоотведения, оборудованные общими кухнями и блоками душевых на этажах. | 3,57 | 0,03 | 2,39 | 0,03 | 5,96 |
| IV.7. | с горячим водоснабжением и системой водоотведения, оборудованные общими душевыми. | 2,64 | 0,03 | 1,52 | 0,03 | 4,16 |
| IV.8. | с горячим водоснабжением и системой водоотведения. | 2,54 | 0,03 | 1,16 | 0,03 | 3,70 |
| IV.9. | с горячим водоснабжением, без системы водоотведения. | 2,5 | 0,03 | 0,74 | 0,03 | ---- |
| V. Водоразборные колонки |
| V.1. | Расположенные вне территории домовладения | 1,50 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| V.2. | Расположенные на территории домовладения | 2,20 | ---- | ---- | ---- | ---- |

* Нормативы потребления коммунальных услуг определяются в асчете на месяц потребления соответствующего коммунального ресурса равномерно в течении года

** В том числе приготовление горячей воды с использованием центральных тепловых пунктов и общедомового имущества

Максимальные секундные расходы определяются в соответствии с требованиями, приведенными в СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Максимальные секундные расходы определяются по расчетным расходам воды в течение суток. Объем суточного водопотребления складывается из расходов воды:

-	 на хозяйственно-питьевые нужды;

-	 на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий

улиц;

-	 на производственно-технические цели;

-	 на пожаротушение.

Расчетный расход воды за сутки наибольшего и наименьшего водопотребления определен в зависимости от среднесуточного расхода воды по формулам:

3

Осут. макс Ксут.макс* Осут. ср, м /сут,

з

Осут. мин Ксут.мин* Осут. ср, м

где

Ксут.макс, Ксут.мин - максимальный и минимальный коэффициент суточной неравномерности.

Коэффициенты суточной неравномерности учитывают уклад жизни населения, климатические условия и связанные с ним изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, а также режим работы коммунально-бытовых предприятий:

Ксут.макс = 1,1-1,3; Ксут.мин = 0,7-0,9.

Часовые расходы воды в сутки максимального и минимального водопотребления определяются по формуле:

Вч.макс Кчас.макс.*(Осут. макс/24)

Вч.мин Кчас.мин. *(Ссут. мин/24)

Коэффициенты часовой неравномерности определяются из выражений:

Кчас. макс. а max*Pmax5 Кчас. мин. а min*Pmin

Значение коэффициентов а зависит от степени благоустройства, режима работы коммунальных предприятий и других местных условий, принимается по СНиП 2.04.02-84*, раздел 5.2;

а max 1,2 — 1,4; а min 0,4 — 0,6

Коэффициенты р отражают влияние численности населения, принимаются по СНиП 2.04.02-84*, раздел 5.2:

Pmax 1,4; Pmin = 0,25.

Расход воды на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц определяется по удельному среднесуточному расходу за поливочный сезон в расчете на одного жителя и принимается 50л/сут/1 житель (СНиП 2.04.02-84*, раздел 5.3).

Максимальный расход воды на пожаротушение для одного гидранта принимается равным 15 л/с, при минимальном напоре 10 метров.

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей ОАО «Курскоблводоканал» 2014 г. Дмитриевского сельсовета приведены в таблице

Тарифы на питьевую  воду

для потребителей  АО «Курскоблводоканал» на территории Дмитриевского сельсовета  Золотухинского района Курской области, установленные на период  с 01 июля  2018 года по 31 декабря   2020 года с календарной разбивкой

| № п/п | Наименование услуги | Экономически обоснованный тариф в руб./ куб. м без НДС | Тарифы по группам потребителей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население, в руб./ куб. м | бюджетные потребители, в руб./ куб. м без НДС |
|  |  |  | без НДС | с НДС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тарифы, вводимые в действие с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года |
| 1.1 | Холодное водоснабжение | 37,40 | 34,25 | 40,42 | 37,40 |
| 2. | Тарифы, вводимые в действие с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года |
| 2.1 | Холодное водоснабжение | 37,40 | 34,25 | 41,10 | 37,40 |
| 3 | Тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года |
| 3.1 | Холодное водоснабжение | 37,59 | 35,45 | 42,54 | 37,59 |

### Раздел 7.

### Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.

В целях повышения эффективности реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351, требуется принятие дополнительных мер, направленных:

-	 на создание обитания, благоприятной для семей с детьми, включая установление соответствующих требований к градостроительным решениям и объектам социальной инфраструктуры с учетом плотности населения.

Планы развития территорий должны быть направлены на решение задачи по обустройству не только населенных пунктов, но и территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в части развития инженерной инфраструктуры (в том числе):

-	 улучшения проектирования жилища, развития и модернизации жилищно-строительной индустрии, снижения стоимости жилищного строительства, широкого применения автономных систем инженерного оборудования жилища;

-	 обеспечить население питьевой водой нормативного качества на основе реконструкции и развития централизованных систем водоснабжения повышения санитарной надежности водозаборных сооружений.

Согласно СНиП 2.04.02-84* объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы Новоспасского сельсовета следует относить к III категории централизованных систем водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды:

III - величина допускаемого снижения подачи воды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.

Для обеспечения потребности в воде с учетом подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения и обеспечения качественных услуг по водоснабжению населения, согласно программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дмитриевского сельсовета Золотухинского района Курской области, необходимы следующие мероприятия:

1.	Установка приборов учета.

Для полного учёта расхода питьевой воды по направлениям использования, необходимо на вводе в жилые дома и общественные здания установить приборы учёта потребления воды.

-	 водозаборы, расходомер US800,

-	 входы  индивидуальных жилых зданий, СВК 15-3-2С ,

Потребление воды абонентами, не оборудованными приборами учета, определяется расчетно-нормативным способом.

В соответствии с 261 ФЗ «Об энергосбережении и энергоэффективности» индивидуальные приборы учёта должны быть установлены у всех потребителей до 01.07.2012.

Отсутствие учета потребленной воды создает предпосылки для возникновения значительных небалансов в системе водоснабжения, не позволяет определить фактические потери холодной воды.

Рисунок  -Счетчики воды СВК 15-3-2С

Рисунок  - Расходомер US800 Ультразвуковой расходомер US800 предназначен для измерения и учета текущего расхода и накопления объема жидкости (температурой до 200°C), протекающей под давлением в трубопроводе диаметром от 15 до 2000 мм на станции 1 и 2 подъема.

Счетчики воды СВК 15-3-2С крыльчатые механические с диаметром условного прохода ДУ 15 мм. Счетчики предназначены для измерения объема питьевой и сетевой воды в обратных и подающих трубопроводах закрытых и открытых систем холодного и горячего водоснабжения на входы зданий и сооружений.

2.	Замена существующей водонапорной башни на частотный преобразователь в д. Белый Колодезь.

Развитие современных технологий дают возможность решить проблему водоснабжения на новом уровне. Эффективная замена громоздкой и дорогой водонапорной башни системы Рожновского: автоматическое регулирование давления в гидросистеме за счет применения частотного преобразователя и датчика давления - современное и технологичное решение.

Применение станции управления на базе частотного преобразователя для управления насосом скважины снижает расходы при установке новой башни более чем на 50%, а при реконструкции башни более чем на 30%.

Расходы на обслуживание снижаются на 80%.

Экономия электроэнергии составляет 15% - 50%.

При всей простоте конструкции и широком распространении башни Рожновского обладают рядом существенных недостатков:

-	 трудности использования в зимний период, особенно возрастающие при уменьшении водопотребления, отказы датчиков уровня, протечки;

-	 неисправность датчиков уровня и автоматики приводит к переливу воды и замерзание ее в зимний период, что является причиной разрушения конструкции и падения водонапорной башни;

-	 интенсивное появление ржавчины в воде из-за большой поверхности окисления накопительной емкости башни;

-	 высокая стоимость, сложность ремонта и восстановления конструкции водонапорной башни, а также ее обслуживания, устранение течей, чистка, дезинфекция, покраска;

-	 ограниченное и непостоянное давление воды на выходе из башни, которое определяется её высотой;

-	 работа насоса в импульсном режиме с частыми включениями и отключениями приводит к ускоренному износу электродвигателя и самого насоса;

-	 высокая стоимость новой башни, её доставки, монтажных работ и ввод в эксплуатацию;

-	 основной недостаток изношенных водонапорных башен Рожновского - их аварийное состояние.

В цену базового комплекта оборудования при отсутствии башни входит стоимость:

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Ориентировочная стоимость*, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частотный преобразователь (для насоса мощностью 7,5 кВт) | шт. | 1 | 25,0 | 25,0 |
| Датчик давления | шт. | 1 | 4,0 | 4,0 |
| Материалы | тыс.руб. |  |  | 21,0 |
| Монтажные и пусконаладочные работы | тыс.руб. |  |  | 38,0 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс.руб. |  |  | 8,5 |
| ИТОГО |  |  |  | 96,5 |

* - Ориентировочная стоимость указана с учетом коммерческого предложения. Уточнить в	процессе разработки	проектно-сметной

документации.

3.	Монтаж установки очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии ОРЕЛ (тип SWT).

Предусматривается очистка воды от водозабора в д. Белый Колодезь. Секционное расположение установок позволит периодические профилактические остановы установок без остановки процесса очистки.

Установка очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии ОРЕЛ (тип) SWT предназначена для очистки воды подземных и поверхностных источников	водоснабжения перед	подачей ее в

централизованные водопроводные системы населенных пунктов.

Установка предназначена для очистки воды от взвешенных веществ, растворённых веществ, нерастворимой органики, нефтепродуктов, тяжёлых металлов и железа, биологических загрязнений. В состав установки входит фильтр финишной очистки, он служит смягчителем для питьевой воды, которая уже прошла через предварительную очистку.

Рисунок  - Состав установки очистки воды серии ОРЕЛ (тип SWT)

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол- во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Ориентировочная стоимость*, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка очистки воды серии ОРЕЛ (тип SWT) | шт. | 1 | 5110,0 | 5110,0 |
| Монтажные работы | тыс. руб. |  |  | 3832,5 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс. руб. |  |  | 894 |
| ИТОГО |  |  |  | 9886,8 |

* - Ориентировочная стоимость указана с учетом коммерческого предложения. Уточнить в процессе разработки проектно-сметной документации.

4.	Замена изношенных сетей системы водоснабжения на полиэтиленовые трубы в Казанка,Сергеевка

Трубы, изготовленные из полиэтилена низкого давления или иначе трубы ПНД, являются разновидностью пластиковых труб и предназначены они для различных систем трубопроводов, в том числе и для транспортировки воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Полиэтилен низкого давления — это экологически чистый материал, который дает возможность легко монтировать изделия изготовленое из него. Изделия из ПНД способны без каких-либо изменений механических или изоляционных свойств, выдерживать широкий температурный диапазон.

Таблица 1 3

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол- во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Ориентировочная стоимость*, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба ПНД ПЭ100 SDR17 (PN 10) | м | 3000 | 0,274 | 822,0 |
| Монтажные работы | тыс.руб. |  |  | 616,5 |
| Демонтаж старых труб | тыс.руб. |  |  | 411,0 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс.руб. |  |  | 184,9 |
| ИТОГО |  |  |  | 2034,4 |

* - Ориентировочная стоимость указана с учетом коммерческого предложения. Уточнить в процессе разработки проектно-сметной документации.

### Раздел 8.

### Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

На территории Дмитриевского сельского поселения бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

### Раздел 9.

Целевые показатели развития централизованных систем

водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

-	 показатели качества питьевой воды;

-	 показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

-	 показатели качества обслуживания абонентов;

-	 показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

-	 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

-	 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели учитываются:

-	 при расчете тарифов в сфере водоснабжения;

-	 при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций;

-	при	разработке	инвестиционных	программ	регулируемых

организаций;

-	при	разработке	производственных	программ	регулируемых

организаций.

Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из:

1)	 фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

2)	 результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения;

3)	 сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Информация по целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения Дмитриевского сельсовета приведена в таблице

| Показатель | Используемые данные | Единица измерения | 2020 год | 2025 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды | Доля проб питьевой воды не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 90 | 10 | 5 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | Аварийность систем инфраструктуры | ед./ год | 5 | 3 | 2 |
|  | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 95 | 10 | 8 |
| Показатель качества обслуживания абонентов* | Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» | мин | - | 5 | 2 |
| Показатель эффективности использования ресурсов | Уровень потерь воды при транспортировке | % | - | 5 | 2 |

Раздел 10.

Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

В настоящее время на территории Дмитриевского сельсовета отсутствует централизованная система канализации. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы (септики) стоки из которых автотранспортом вывозятся к местам слива.