АДМИНИСТРАЦИЯ   ДМИТРИЕВСКОГО    СЕЛЬСОВЕТА

ЗОЛОТУХИНСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2017 г.№ 34

с. Дмитриевка

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Дмитриевский сельсовет» на 2017-2020 годы с последующим развитием до 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований", Уставом муниципального образования «Дмитриевский сельсовет», Администрация  Дмитриевского сельсовета Золотухинского района Курской области:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Дмитриевский сельсовет»  на 2017-2020 годы с последующим развитием до 2025 года согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.  Постановление  вступает в силу со дня его подписания.

Главы Дмитриевского  сельсовета                                             Н.В.Сергеева

Приложение

к постановлению Администрации

Дмитриевского сельсовета

Золотухинского района

Курской области

от 20.07.2017г. № 34

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Дмитриевский сельсовет»  на 2017-2020 годы с последующим развитием до 2025 года

1.Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Дмитриевский сельсовет» на 2017-2020 годы с последующим развитием до 2025 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Приказ Минрегионразвития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Генеральный план Дмитриевского сельсовета Золотухинского района Курской области. |
| Заказчик Программы | Администрация Дмитриевского сельсовета |
| Разработчик Программы | Администрация Дмитриевского сельсовета |
| Сроки реализации Программы | 2017-2020 гг., с последующим развитием до 2025 года |
| Цели Программы | -качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Дмитриевский сельсовет»; -определение стратегии модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сферах водоснабжения, водоотведения на территории муниципального образования «Дмитриевский сельсовет»; -определение объемов и очередности капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | -обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Дмитриевский сельсовет». |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - активизация жилищного строительства; - обеспечение инженерной инфраструктурой участков, определенных для строительства жилищного фонда; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Дмитриевский сельсовет». |
| Финансирование Программы | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры составляет 9,450 млн. руб., в том числе: Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования " Дмитриевский сельсовет" уточняются исходя из их возможностей на соответствующий финансовый год. |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль над реализацией мероприятий Программы осуществляется Собранием депутатов Дмитриевского сельсовета |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общая характеристика муниципального образования

Муниципальное образование  «Дмитриевский сельсовет» расположен на западной, юго-западной части Золотухинского района Курской области. Общая площадь земель в границах муниципального образования «Дмитриевский сельсовет» составляет  233,52 кв.км.

В состав Дмитриевского сельсовета включено 27 населенных пунктов. Административным центром является с. Дмитриевка.

В состав территории Дмитриевского сельсовета Золотухинского района входят следующие населенные пункты: д. Александровка, х. Бурцева, д. Барбинка, д. 1-е Боево, д. 2-е Боево,  д. Верхнее Шеховцово, с. Дмитриевка, д. Жизлово, д. Зиборово, д. 1-е Конево, д. 2-е Конево, д. 3- е Конево, д. Нижнее Шеховцово, д. 1-я Сухая Неполка, д. 2-я Сухая Неполка, д. Останкова, д. Оклино, д. Печки, д. Посашки, д. Родительское, с. Старосельцево, с. Сергиевское, д. Сороковые Дворы,  д. Телегино, д. Федоровка,  д. Хворостово, д. Шумская.

Муниципальное образование (МО) «Дмитриевский сельсовет» с северной стороны граничит с Поныровским районом Курской области, с северо-восточной стороны с муниципальным образованием «Новоспасский сельсовет», с восточной стороны с  муниципальным образованием «Свободинский сельсовет» с юго-восточной стороны с муниципальным образованием «Апальковский сельсовет» и «Тазовский сельсовет», с южной стороны с муниципальным образованием «Апальковский сельсовет», с южной и юго-западной с Курским районом, с западной и северо-западной стороны с Фатежским районом Курской области.

Административным центром сельсовета является  с. Дмитриевка.

Численность населения Дмитриевского сельсовета Золотухинского района Курской области составляет  1705 человек.

Внешние связи Дмитриевского сельсовета автомобильной дорогой регионального значения и сетью автодорог местного значения:

Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам):

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Удаленность, км | Число дворов | Общее число жителей, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от районного цента | От центра муниципального образования |  |  |
| 1 | с. Дмитриевка | 20 | - | 65 | 198 |
| 2 | х. Бурцева | 12 | 7,5 | 7 | 9 |
| 3 | д. Оклино | 11 | 6 | 26 | 55 |
| 4 | д. Останкова | 24 | 4 | 34 | 44 |
| 5 | д. Родительское | 12,5 | 6,5 | 20 | 51 |
| 6 | д.1-я Сухая Неполка | 12,5 | 6 | 7 | 9 |
| 7 | д. 2-я Сухая Неполка | 12,5 | 6 | 20 | 25 |
| 8 | д. Федоровка | 10 | 6 | 10 | 8 |
| 9 | д. Шумская | 18,5 | 1,5 | 61 | 87 |
| 10 | д. Зиборово | 31 | 38 | 70 | 200 |
| 11 | д. Барбинка | 35 | 40 | 10 | 17 |
| 12 | д.1-е Боево | 34 | 40 | 20 | 18 |
| 13 | д. 2-е Боево | 32 | 40 | 16 | 19 |
| 14 | д. Верхнее Шеховцово | 34,5 | 44 | 20 | 24 |
| 15 | д. Жизлово | 32,5 | 41 | 19 | 25 |
| 16 | д. Нижнее Шеховцово | 32,5 | 41 | 25 | 34 |
| 17 | д. Посашки | 31 | 42 | 15 | 16 |
| 18 | с. Старосельцево | 32 | 42 | 11 | 11 |
| 19 | д. Хворостово | 30 | 43 | 24 | 42 |
| 20 | д. Александровка | 23,5 | 17,5 | 17 | 54 |
| 21 | д.1-е Конево | 28 | 17 | 40 | 117 |
| 22 | д.2-е Конево | 27 | 16 | 63 | 210 |
| 23 | д.3-е Конево | 29 | 18 | 18 | 39 |
| 24 | д. Печки | 24,5 | 18 | 19 | 46 |
| 25 | д. Сороковые Дворы | 24 | 13 | 21 | 59 |
| 26 | с. Сергиевское | 20 | 9 | 91 | 242 |
| 27 | д. Телегино | 21,5 | 13 | 24 | 47 |
|  |  |  | Всего: | 773 | 1705 |

Транспортная сеть на территории сельсовета представлена автомобильными дорогами межмуниципального, муниципального и местного значения с асфальтовым, улучшенным грунтовым и грунтовым покрытием.

По территории сельсовета проходит региональная автодорога «Золотухино- Фатеж».

Транспортная сеть связывает сельсовет с районным центром и  граничащими сельсоветами.

С точки зрения внешних транспортных связей муниципальное образование имеет хорошее расположение.

Основным видом деятельности населения является сельское хозяйство.

Климат сельсовета так же как всей Курской области, умеренно-континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Климатические характеристики

Таблица2

| Параметры | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Абсолютная минимальная температура | 0С | - 30 |
| Абсолютная максимальная температура | 0С | + 30 |
| Средняя температура отопительного периода | 0С | - 1,9 |
| Продолжительность отопительного периода | суток | 198 |
| Средняя температура воздуха наиболее теплого периода | 0С | + 20 |
| Средняя температура воздуха наиболее холодного периода | 0С | - 12 |

Затопление пойменной части водотоков на территории сельсовета – низководное (при половодье 1% обеспеченности) с подъёмом воды над зимним меженем до 1,5 м, с затоплением пойменной части водных объектов, заболоченных и луговых территорий, застройка населённых пунктов в зону затопления не попадает.

Преобладающие почвы на территории сельсовета представлены черноземами – 88,5%, пойменными луговыми – 5,2% и днищ балок – 4,4%. Наибольшее распространение по механическому составу получили тяжелосуглинистые почвы – 48,9% и глинистые – 46%. Содержание гумуса в почве от 4 до 9%.

Из водных объектов по территории Дмитриевского сельсовета Золотухинского района протекают река Неполка с левым притоком – ручьем Сухая Неполка и Обметь. Оба водотока (Неполка и Обметь) являются правыми притоками реки Тускарь, входящих в гидрографическую сеть бассейна реки Днепр (Тускарь - Сейм- Десна-Днепр).

Общая длина реки Неполка – 23 км, в пределах Дмитриевского сельсовета находится 12 км верхнего (от истока) течения (участок 11-23 км от впадения в реку Тускарь).

Общая длина ручья Сухая Неполка в пределах Дмитриевского сельсовета  около 7 км верхней (от истока) части ручья.

Общая длина реки Обметь – 20 км, в пределах Дмитриевского сельсовета н6аходится 10 км верхнего (от истока) течения (участок 10-20 км от впадения в реку Тускарь).

Из прудов, образованных гидротехническими сооружениями в границах сельсовета находится:

- пруд на ручье Сухая Неполка у д. Федоровка 1950 года постройки, с проектной площадью зеркала 13 га и объемом 117 тыс. куб.м;

- пруд на реке Обметь у д. Хворостово 1966 года постройки, с проектной площадью зеркала 14 га и объемом 180 тыс. куб.м.

Ряд имеющихся прудов – в верховье реки Неполка у сел 1-е Конево и 2-е Конево и на ручьях без названия у д. Зиборово, д. Жизлово, д. Останкова, д. Телегино, д. Старосельцево, с. Дмитриевка, д. Шумская имеют площадь менее 5 га и объем 100 тыс. куб.м. каждый.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы

Общая площадь жилых помещений Дмитриевского сельсовете на 01.01.2017 г. составляет 45,944 тыс. м2.

В жилой застройке населенных пунктов преобладает одноэтажные здания (индивидуальная застройка), материал построек в основном кирпич и пиломатериалы. Дома распределены по обе стороны улиц. Всего на территории сельсовета находится 773 индивидуальных домовладений.

Таблица 15 - Общая характеристика жилищного фонда на 01.01.2014 г.

| № | Наименование | Един. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего жилых домов | количество домов | 773 |
| 1.1 | В том числе индивидуальная жилая застройка |  | 773 |
| 1.2 | Многоквартирные жилые дома до 3-х этажей |  |  |
| 1.3 | Многоквартирные 4-5 этажные жилые дома |  |  |
| 1.4 | Многоквартирные жилые дома этажностью более 5 этажей |  | - |
| 2 | Жилищный фонд | тыс.м2 общей площади | 45,944 |
| 3 | Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилищного фонда |  |
|  | - водопроводом | «-« | 63,00% |
|  | -централизованной канализацией | «-« | - |
|  | -сетевым газом | «-« | 29,0% |
|  | - централизованным теплоснабжением | «-« | - |
|  | - электроснабжением | «-« | 100,00% |

По проценту износа жилищный фонд распределился следующим образом:

От 0 до 30% - 25453 м2

От 31% до 65% - 20491 м2

Обеспеченность инженерной инфраструктурой жилых зданий является низкой, так как в сельсовете не достаточно развиты системы водоснабжения, водоотведения, газификация всего на 63,0%. Без центрального водоснабжения 10 населенных пунктов из 27, всего 37,00%

2.3. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Дмитриевского сельсовета осуществляется от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго».  На территории сельсовета расположена подстанция 35кВ « «Сергиевское».

| №№ п.п. | Наименование подстанции | U ном, кВ. | Год ввода в эксплуатацию | Процент ПС (по амортизации износа) | Мощн. и колич. тр–ров, МВА. | Максимум загрузки в зимний период 2005г. МВт | % загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ПС 35 кВ |
| --- |
|  | «Сергиевское» | 35/10 | 1976 | 100,0 | 1 х 2,5 | 0,1 | 3,8 |

Подстанция сельсовета имеет износ оборудования 75-100% и требуют модернизации. Всё это снижает надёжность электроснабжения потребителей сельсовета.

Передача электроэнергии осуществляется по сетям 0,4-10кВ.

Потребление электрической энергии достигает 33-58% от мощности трансформаторных подстанций. Электрической энергией обеспечены все населенные пункты.

Часть трансформаторных подстанций вследствие износа требует ремонта (замены).

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Частично опоры требуют замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач.

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

По территории сельсовета проходит ЛЭП 35кВ, протяженностью около 17,4 км.

Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, а также культурно бытовых и жилых потребителей осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Опоры требуют частичной замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач. Большой износ понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

Сведения об объектах электроснабжения населения

2.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение объектов жилой и социальной сфер на территории сельсовета осуществляется индивидуально (теплоисточники в частных домовладениях и на объектах административного и социального назначения) с использованием твёрдого топлива,  электроэнергии, газа.

2.5. Газоснабжение

На территории сельсовета 17  населенных пунктов газифицировано из 27 (63%).

На территории сельсовета газифицированы 324 домовладения из 773 (42%). Предусматривается строительство распределительных газовых до                        д. Останкова, д. Хворостово, д. Посашки, д. 1-е Боево, д. 2-е Боево,                      д. Нижнее Шеховцово,  д. Верхнее Шеховцово.

Существующая система газоснабжения вполне позволяет обеспечить потребности в энергоносителе для устойчивого функционирования объектов ЖКХ, социального назначения, объектов жилого фонда на территории сельсовета.

По территории сельсовета проходит газопровод высокого давления от газопровода «Щебелинка-Курск-Брянск».

2.6. Водоснабжение

Водоснабжение населённых пунктов сельсовета в основном осуществляется из артезианских скважин,  а также колодцев на дренированных поверхностных и грунтовых водах. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-15м3/час с  передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водоразборные колонки.

Система ХПВ объединена с противопожарной, тупиковая в основном диаметр магистральных сетей 100 -150мм, давление 1-3кг/см2 , производительность 18-25 м3 /час.

Всего на территории сельсовета 13 артезианских скважин. Степень износа магистральных сетей, водонапорных башен в результате эксплуатации достигает 55-85%, требуется капитальный ремонт.

Без централизованных сетей водоснабжения территория 10 населённы пунктов (х. Бурцева, д. Останкова, д. Федоровка, д. Барбинка,             д. 1-е Боево, 2-е Боево, д. Нижнее Шеховцово, д. Посашки, с. Старосельцево, д. 3-е Конево). Пять населенных пунктов обеспечиваются водой только с помощью других электрических и механических источников, это – д. Оклино, д. 1-я Сухая Неполка, д. 2-я Сухая Неполка, д. Жизлово, 
д. Телегино.  Оставшиеся 12 населенных пунктов обеспечены центральным водоснабжением – с. Дмитриевка, д. Родительское, д. Шумская, д. Зиборово, д. Верхнее Шеховцово, д. Хворостово, д. Александровка, д. 1-е Конево, д. 2-е Конево, д. Печки,  д. Сороковые Дворы, с. Сергиевское.

Система ХПВ объединена с противопожарной, тупиковая  в основном диаметр магистральных сетей 100-150 мм, давление 1-5кг/см2 , производительность 18-25 м3 /час.

В целом потребности населения в ХПВ, обеспечиваются  на 74%, не в нормативных пределах (особенно в периоды засушливой погоды, увеличении водоразбора на полив приусадебных участков).

Характеристика системы водоснабжения сельсовета

|  | Передано в муниципальную собственность | Находятся в совместном ведении | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Число оборудованных колодцев |  |  |  |
| Число водонапорных скважин | 13 |  | 13 |
| Число водозаборных колонок | 79 | - | 79 |
| Другие электрические и механические источники | 9 | - | 9 |
| Протяженность водопроводных сетей (км) | 21,4 | - | 21,4 |

Требуется провести дополнительные мероприятия по приведению объектов и сетей централизованного водоснабжения к нормативному состоянию, расширение сети централизованного водоснабжения (в связи с вероятностью опасного радиоактивного заражения).

Противопожарное водоснабжение поселения

На территории населенных пунктов Дмитриевского сельсовета система наружного противопожарного водоснабжения объединена с системой хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования «Дмитриевский сельсовет»  предусматривается обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Планируется проектирование и строительство новых артезианских скважин, реконструкция (капитальный ремонт) магистрального водопровода для обеспечения водой жителей.

Расчет максимального расхода воды

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчётный срок | I очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 449,2 | 262,6 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 539,0 | 315,1 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 22,5 | 13,1 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 2,31 | 2,31 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 52,0 | 30,3 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 14,4 | 8,4 |

Необходимые потребности в воде могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 540 м3/сутки.

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Предусмотрено строительство резервных емкостей для целей противопожарной безопасности (по 30-50 м3) на территориях населённых пунктов сельсовета.

Противопожарное водоснабжение населённых пунктов (по количеству и размещению источников наружного водоснабжения) не вполне отвечает установленным требованиям.

Основными потребителями питьевой воды в поселке являются: население – 81% от общего потребления.

2.7. Водоотведение

В настоящее время на территории Дмитриевского сельсовета отсутствует централизованная система канализации. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы(септики) стоки из которых автотранспортом вывозятся к местам слива.

Самостоятельной ливневой канализации в населенных пунктах также не имеется.

Анализ системы водоотведения выявил ряд проблем:

-отсутствие центральной канализационной сети;

-отсутствие ливневой канализационной сети;

-отсутствие канализационных очистных сооружений (КОС) на территории сельсовета.

2.8 Система сбора и вывоза ТБО.

Организованный сбор и вывоз отходов и мусора в населённых пунктах сельсовета   отсутствует. Места расположения контейнеров для мусора не определены.

Бытовые отходы от населения содержат заметно меньшее количество компостируемых веществ, потому что они, как правило, вносятся в почву, идут на корм скоту.

3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы и перспективы развития систем коммунального обеспечения

3.1 Перспективы строительства жилья, объектов социальной и производственной сферы

Обеспеченность жилой площадью на одного человека в поселении на 01.01.2017 г. составляет 30 м2 на человека.

Движение жилищного фонда Дмитриевского сельсовета

| №п/п | Наименование | Единица измерения | На 01.01.2015 г. | I очередь (2015-2020 г.) | 2020-2035 г. | Всего за период с 2020 по 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 1705 | 2015 | 3310 | х |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 27,0 | 30,0 | 35,0 | х |
| 3 | Жилищный фонд на 01.01.2012 г. | м2 | 45944 | х | х | х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | м2 | х | 200 | 600 | 800 |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | х | 45744 | 45144 | х |
| 6 | Объемы нового строительства | м2 | х | 14706 | 70706 | 85412 |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | м2 | х | 60450 | 132504 | х |

Генеральным планом муниципального образования « Дмитриевский сельсовет» предусматривается  малоэтажная индивидуальная застройка жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей. В Дмитриевском сельсовете выделена площадь в 327,6 га.

Важнейшими задачами реализации жилищного строительства является определение объемов жилищного строительства до 2025 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы).

Размер нового жилищного фонда на расчетный срок составит 70706 кв.м. общей площади, что обеспечит расселение населения со средней обеспеченностью 35м2/чел.

По прогнозу Генерального плана и администрации Дмитриевского сельсовета предусматривается развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения. Главным условием реализации перспективного развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу поселка достаточных финансовых ресурсов, в том числе коммерческих инвестиционных проектов.

Долгосрочные перспективы по строительству и реконструкции

объектов Дмитриевского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
|  | индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный | улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 32 м2 |
|  | при организации новой жилой застройки предусмотреть строительство сетей водоснабжения, газоснабжения | повышение степени комфортности проживания |
|  | асфальтировать улиц поселка, не имеющие твердого покрытия | удобство содержания и использования транспортом |
|  | Ремонт водопроводных сетей в д.1-е, 2-е Конево. | повышение степени комфортности проживания |
|  | Ремонт водопроводных сетей в д. Зиборово. | повышение надежности водоснабжения |
|  | Ремонт водопроводных сетей в с. Дмитриевка | повышение надежности водоснабжения |
|  | реконструкция линий 0,4-10кВ с заменой опор на железобетонные, а также реконструкция трансформаторных подстанций, имеющих большой процент износа | повышение надежности электроснабжения |
|  | обеспечить наличие свободной площади территории для сбора ТБО | минимизация ущерба окружающей среде, соблюдение санитарно-гигиенических требований |

3.2. Перспективы развития системы  электроснабжения

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2017-2025 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить мероприятия по развитию электроснабжения поселка.

Для обеспечения успешного развития системы электроснабжения поселка в перспективе предусматривается выполнение следующих задач:

-с целью обеспечения надежности системы энергоснабжения –   необходимо провести мероприятия по замене изношенных высоковольтных линий, капитальному ремонту и модернизации оборудования электрических подстанций и трансформаторов.

-реконструкция линий 0,4-10кВ с заменой опор на железобетонные, а также реконструкция трансформаторных подстанций, имеющих большой процент износа (до 2018 г.);

-строительство  линий электропередач – для подключения к системе энергоснабжения планируемых объектов жилищного строительства.

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения поселка электроэнергией.

В соответствии с генеральным планом предусматривается реконструкция электросетей в населённых пунктах: с. Дмитриевка,                        с. Сергиевское, д. 1-,2-е,3-е Конево, д. Зиборово, а  также подключение к системе электроснабжения запланированных на расчётный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

3.3. Перспективы развития системы  теплоснабжения

Теплоснабжение объектов жилой и социальной сфер на территории сельсовета планируется осуществлять от индивидуальных источников (теплоисточники в частных домовладениях и на объектах административного и социального назначения) с использованием твёрдого топлива,  электроэнергии, газа.

3.4. Перспективы развития системы  газоснабжения

Развитие системы газоснабжения поселка планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу вводимых в период 2017-2025 годов объектов жилья и социальной сферы.

Газоснабжение поселка обеспечивается на базе природного сетевого газа от  системы магистрального газопровода  «Шелебинка-Москва» через  АГРС «Солнечный».

В соответствии с информацией, представленной  филиалом ООО «Газпром газораспределение Курск» г. Фатеж, существующие мощности АГРС «Солнечный» в состоянии обеспечить газопотребление сельсовета в полном объеме.

Развитие газификации  даст высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастет надежность теплоснабжения и снижение пагубного влияния на окружающую среду.

3.5. Перспективы развития системы водоснабжения

Генеральным планом на 1-ю очередь строительства (до 2021г.) предлагается:

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 500 м 3/сутки, с доведением уровня оснащённости централизованного водоснабжения до 100%;

- прокладка уличных водопроводных сетей на застраиваемых территориях;

- обеспечение территорий населённых пунктов резервной ёмкости для целей противопожарной безопасности (1512 м3/сутки);

- замена изношенных водопроводных сетей – с. Дмитриевка,                        с. Сергиевское, д. 1-,2-е,3-е Конево, д. Зиборово,  использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения Дмитриевского  в перспективе предполагается 100% обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Определение планового потребления воды возможно лишь с учетом запланированного Генеральным планом роста населения поселка, и находится в прямой зависимости от него.

Расчет максимального расхода воды на 2017- 2025 г.г.

Таблица 15

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 500 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,2 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 1 454,4 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 60,6 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 1,73 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 104,7 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 29,08 |

Как следует из указанных данных, необходимые потребности в воде на указанный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 500 м3/сут..

В перспективе на участках с большой степенью износа требуется вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Для удовлетворения потребности населения и развивающейся социальной инфраструктуры в воде, предполагается проведение в период до 2020 года следующих мероприятий:

-прокладка уличных разводящих сетей водопровода и реконструкция существующих, на территории нового и существующего жилищного строительства;

-увеличение мощности источников водоснабжения до 500 м3/сутки;

3.6. Перспективы развития схемы водоотведения

Строительство централизованных очистных сооружение на территории сельсовета генеральным планом не предусмотрено.

3.7. Перспективы развития системы сбора и вывоза ТБО

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 17 контейнеров.

– Объемы накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Число жителей, чел. | Удельная норма накопления на 1 человека в год, л | Общее накопление за год, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчётный период | I очередь | расчётный период | I очередь | расчётный период |
| Общее количество по сельсовету с учетом общественных зданий | 2024 | 2400 | 2000 | 2000 | 4048 | 4800 |
| Итого: | Х | Х | Х | Х | 4048 | 4800 |

При санитарной очистке населенных пунктов поселения необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий.

Среднесуточное накопление отходов составит:

2400 : 365 × 1 = 6,6 м3

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:

6,6 × 2 ≈ 13 шт.

4. Основные цели и задачи программы

Основными целями Программы являются:

-качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Дмитриевский сельсовет»;

-определение стратегии модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сферах водоснабжения, водоотведения на территории муниципального образования «Дмитриевский сельсовет»;

-определение объемов и очередности капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Достижение целей, определенных Программой, возможно при решении следующих задач:

-обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Дмитриевский сельсовет».

5. Целевые показатели Программы.

Основные целевые показатели Программы приведены в таблице. Указанные показатели определены на 2017-2025 г.г. и имеют четкую определенную привязанность к мероприятиям, запланированным в рамках Программы, согласно приложения №1 к Программе.

Таблица 16

| №/№ | Наименование перспективных показателей | Ед. изм. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество реконструированного водопровода | км | 6,7 |
| 6. | Количество реконструированных воздушных электрических сетей | км | 3,7 |
| 7. | Уровень обеспечения населения коммунальными услугами | % |
| 7.1. | - электроснабжение |  | 100 |
| 7.2. | - газоснабжение |  | 92 |
| 7.4. | - водоснабжение |  | 89 |
| 8. | Прирост площади жилищного фонда | кв.м | 800 |

6.Финансирование Программы

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и областного бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов.

Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы составляет 9,450 млн. рублей, в том числе по годам:

Финансово-экономическое обоснование Программы на период до 2020 года будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности настоящей Программы производится путем сравнения фактических показателей результативности с установленными настоящей Программой значениями, а также путем сравнения фактического значения целевого индикатора с индикатором, установленным Программой.

8. Управление Программой и контроль за ходом ее реализацией.

Администрация Дмитриевского сельсовета – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы;

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы.

С учетом возможностей источников финансирования администрация Дмитриевского сельсовета ежегодно рассматривает перечень объектов для проведения мероприятий и представляет на утверждение Собранию депутатов Дмитриевского сельсовета.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация Дмитриевского сельсовета готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляют в администрацию Дмитриевского сельсовета информацию о ходе реализации Программы.

Администрация Дмитриевского сельсовета ежегодно представляет в Собрание депутатов Дмитриевского сельсовета отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними.

Приложение

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования  «Дмитриевский сельсовет»  на 2017-2020 годы

с последующим развитием до 2025 года, утвержденной

постановлением Администрации  Дмитриевского сельсовета

Золотухинского района Курской области  от 20.07.2017. № 34

План-график

реализации мероприятий по Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования  «Дмитриевский сельсовет»  на 2017-2020 годы с последующим развитием до 2025 года

Таблица 17

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Кол- во | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Исполнители мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение |
| 1.1 | Ремонт водопроводных сетей в с. Дмитриевка | км | 3 | 2019 г. | 2400 | местный бюджет | Администрация Дмитриевского сельсовета, подрядные организации, привлекаемые на конкурсной основе |
| 1.2. | Ремонт водопроводных сетей в д. 1е,2-е Конево | км | 1,5 | 2020 г. | 1200,0 | местный бюджет | Администрация Дмитриевского сельсовета, подрядные организации, привлекаемые на конкурсной основе |
| 1.3. | Ремонт водопроводных сетей в д. Зиборово | км | 0,7 | 2021 г. | 840 | местный бюджет | Администрация Дмитриевского сельсовета, подрядные организации, привлекаемые на конкурсной основе |
| 1.4 | Ремонт водопроводных сетей с. Сергиевское | км | 1,5 | 2021 г | 1200 |  |  |
| 2. | Электроснабжени |
| 2.1. | Реконструкция электрических воздушных сетей, с заменой опор по с. Дмитриевка | м | 900 | 2018г. | 900,0 | местный бюджет | подрядные организации |
| 2.2 | Реконструкция электрических воздушных сетей, с заменой опор в с. Сергиевское | м | 1000 | 2019 г. | 1000 | Филиал «МРСК Центра» «Курскэнерго» |  |
| 2.3 | Реконструкция электрических воздушных сетей, с заменой опор в д. 1-,2-е,3-е Конево, | м | 1000 | 2019 | 1000,0 | Филиал «МРСК Центра» «Курскэнерго» |  |
| 2.4 | Реконструкция электрических воздушных сетей, с заменой опор д. Зиборово | м | 800 | 2020 | 800 | Филиал «МРСК Центра» «Курскэнерго» |  |
| 3 | Сбор и вывоз ТБО |
| 3.1 | Устройство контейнерных площадок | шт | 12 | 2018 | 112 | местный бюджет | Администрация Дмитриевского сельсовета, подрядные организации, привлекаемые на конкурсной основе |
| 3.2 | Приобретение контейнеров | шт | 17 | 2018 | 28 | местный бюджет | Администрация Дмитриевского сельсовета |